Dette er en samling af formler og elektriske størrelser, samt et forsøg på, at forklare dem på en ”forståelig måde”. Det er forsøgt gjort ved brug af analogier til andre måske mere kendte fysiske størrelser.

Hvis du finder fejl eller mener, der mangler noget, - så send venligst en mail !!

Valle Thorø

Den første tabel viser analogier til andre fysiske størrelser.

| Elektrisk størrelse | Analogi |
| --- | --- |
| Spænding, U [V], Volt Elektrontryk | Lufttryk, Vandtryk, Temperatur, Negativ spænding ~vacuum i rør eller tank. Lufttryk i en cykelslange. Hvis der er et hul, vil der være et flow til et lavere tryk. |
| Spændingsforskel, Delta U, (U [V] Er der en spændingsforskel, løber der en strøm, hvis der kan ! (U og modstanden bestemmer størrelsen. | Trykforskel, Temperaturforskel Der vil være et flow, hvis muligt, mod lavere tryk |
| Strøm, I [A] Ampere Elektronflow | Vandflow i rør, Luftflow, Strøm i bæk, Er der hul på et rør med tryk i, vil der være et flow ud mod lavere tryk. |
| Modstand R, [(] Ohm, Modstand mod elektronflow | Modstand i vandrør mod vandflow. Fx Indsnævring i et vandrør, Forkalkning af en blodåre Er der hul på cykelslangen, er modstanden ikke uendelig ! Ligger der en død ko i et vandløb, er der større modstand mod vandflow. |
| Batteri Ladningspumpe, pumper ladninger op på højere tryk. ”Konstant tryk” | Svarer til en Centrifugal Vandpumpe, der giver et konstant vandtryk. Pumper vand op på et højere tryk |
| Kondensator Kondensatorens størrelse ~ dens kapacitet Det er ikke muligt, momentant at ændre spændingen over en kondensator Kondensator lader af: Graf: Uc=f(t) Større kondensator Større aflademodstand Lækstrøm, i elektrolytkondensator | Vandtårn, cylindrisk Kapacitet svarer til grundfladen Ladning i kondensator svarer til meter vandsøjle. Det er ikke muligt, momentant at ændre niveauet i et vandtårn Varm te køler af, Temp = f(t) Større mængde te Bedre isolering, Tehætte Luft i cykelhjul diffunderer ud |
| Spole Strøm i spole Det er ikke muligt, momentant at ændre strømmen i en spole Energiindholdet | Masse i bevægelse Det er ikke muligt, momentant at ændre en masses hastighed, fx en bils hastighed. Energiindholdet |
| Zenerdiode En Zenerdiode leder som en alm. Diode den ene vej, men den anden vej spærrer den kun indtil et vist spændingsniveau er overskredet. | Kanal med diger. Kommer vandstanden over digens kant, stiger vandet ikke længere. |
| Transistor Forholdet Ibasis til Icollector beskriver transistorens strømforstærkeren, kaldet β En lille strøm styrer en større strøm | Servomekanisme I en lastbil kan en lille kraft fra rattet dreje store tunge hjul En lille kraft styrer en større kraft |  |
| Mosfettransistor En lille spænding styrer en ( stor ) strøm | Magnetventil Vha. et joystick styres en stor kraft |
| Diode Der skal 0,7 volt for at dioden åbner | Kontraventil Der skal et tryk til, før ventilen åbner. En fjederkraft skal overvindes ! |

| Navn, Størrelse | Formel-tegn Symbol | SI-enhed | Bemærkninger, ( enheder ) | Formler, Equations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spænding, Voltage elektrisk potentiale Electric potential Spændingsforskel Voltage difference Potentialforskel Elektron tryk ~ vandtryk meter vandsøjle Electron Pressure | U | Volt [V] | 1 V = 1 W/A 1 V = 1 A ( 1 V = 1 J/C | U = I ∙ R U = E/Q |
| Spændingsdeler formel Voltage divider equation |  |  | Spændingen over en modstand i en spændingsdeler, er den påtrykte spænding gange med den modstand, man vil finde spændingen over, divideret med summen af modstandene. |  |
| Strøm Current Elektronflow pr sek. ~ vandflow, liter/sek ~ water flow, Liter / sec | I | Ampere [A] | 1 [A] = 1 [C/s] 1 [A] = 1 [V/(] | I = Q/t I = U / R |
| Strømdelerformelen Current divider eq |  |  | I en parallelforbindelse findes strømmen i en af modstandene som den totale strøm, gange den anden modstand, divideret med summen af modstandene. |  |
| Modstand Resistans Modstand imod flow (Død ko I bæk) | R Z | Ohm [(] | 1 ( = 1 V/A 1 ( = 1 W/A2 1 ( = 1 V2/W 1 ( = 1/S (1/ Siemens ) | R = U / I |
| Elektricitetsmængde, Elektrisk ladning ~ vand volumen mængden af ladninger | Q | Coulomb [C] | 1 C = 1 As 1 C = 1 J/V | Q = I ∙ t |
| Specifik modstand Specific resistans Et materiales modstand mod strøm | ( Rho | Ohm-meter [(∙m] | 0,01725 (( for Cu leder, 1 kvadratmeter stor og 1 m lang ved normalt 20 (C. Eller i SI-enheder 0,01725 ((m (20 for Cu er 0,393 %/(C | R = ( ( ∙ s ) / A (20 er specifik modstand opgivet ved 20 (C ( = (0 [1+(0(T-T0)] R = R0 [1+(0(T-T0)] |
| Ledeevne Konduktans Et materiales evne til at lede strøm Modsatte af modstand | G | Siemens [S] | 1 S = 1 A/V 1 S = 1/( 1 S = 1 A2/W 1 S = 1 (-1 | G = 1/R G = I/U |
| Strømtæthed | J | Ampere pr kvadrat-meter [A/m2] |  | J = I/A |
| Elektrisk feltstyrke | E | Volt pr. meter [V/m] | 1 V/m = 1 W/Am 1 V/m = 1 A (/m 1 V/m = 1 N/C | Spændingsforskel pr. meter. Bliver den for stor, springer en gnist. ~ ex. Et lyn. Bliver spændingen over ca 30 KV pr cm, springer en gnist. Fra eb nål er spændingen ca 5,5 KV / cm. |
| Elektrisk arbejde | W | Joule [J] | 1 J = 1 Nm 1 J = 1 Ws | W = P ∙ t W = U∙Q |
| Elektrisk Effekt Energi pr sekund. | P | Watt [W] | 1 W = 1 J/s 1 W = 1 V∙A | P = U ∙ I P = U2/R P = I2 ∙ R |
| Kraft | F | Newton [N] | 1 N = 1 Ws/m 1 N = 1 Kg ∙ m / s2 |  |
| Længde | s | Meter [m] |  |  |
| Areal | A | Kvadrat-meter [m2] |  |  |
| Virkningsgrad | ( ( eta ) |  | Udnyttet i forhold til tilført | ( = Pnytte/Ptilført ( = Wnytte/Wtilført |

Kondensator, Capacitor

| Navn, Størrelse Name, Quantity | Formel-tegn Symbol | SI-enhed SI Unit | Bemærkninger Comments ( enheder )( Units ) | Formler Equations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ladning / Charge Elektricitets-mængde ~opmaganiseret vand Amouth of charge | Q | Coulomb [C] | 1 C = 1 As, 1 [C] ~ ladningen af 6,25 ∙ 1018 elektroner 1 [C] ~ the charge of 6,25 ∙ 1018 electrons | Q = I ∙ t [C = A ∙ s ] Q = U ∙ C [ C = V ∙ F ] |
| Elementarladning Charge of 1 electron | e | Coulomb [C] | e=1,602EE-19 [As] or [C] |  |
| Kapacitet, Capacity ~cylindrisk vandtårn ~Water tower | C | Farad [F] | 1 F = 1 As/V 1 F = 1 C/V 1 [F] er den kapacitet, hvorover spændingen stiger 1 [V] når der tilføres 1 [A] i 1 sekund. 1 [F] is that capacity, in which the voltage rises 1 [V] when charged up with 1 [A] in 1 [s] | [ F = C / V] Ved konstant strøm: By constant current: [ V = As / F ] |
| Oplagret energi Stored energi | W | Joule [J] |  |  |
| Xc Kapacitiv modstand ( Sinus ) Reaktans, Reactance. | XC | [(] |  |  |
| Halvliv, halv op- eller afladning Half live, charge half up, or half discharge |  | Sekund [s] Second |  | [ s ] |
| Tau | ( | Second [s] | 63 % opladning, eller 63 % afladning |  |
| Uc afladning Uc Discharge |  | Volt [V] | Ending in zero |  |
| Uc opladning Uc Charge up |  | Volt [V] | Charging from 0 [V] |  |
| t afladning t Discharge |  | Sekund [s] Second |  |  |
| t opladning til UC t Charge Up |  | Sekund [s] Second | UFinal er den spænding, der lades op imod UC er den spænding, der ønskes ladet til. |  |
| Uc, opladning og afladning med startværdi Uc, charging up and discharging with Start-value |  |  | Ved opladning er Uinitial = 0, ved afladning: Ufinal = 0 When charging up Uinitial = 0, When discharging, Ufinal = 0 |  |
| Ic, op & afladning Ic, Charging up and discharging |  |  |  |  |
| Opladning med konstant strøm Charging by constant current |  |  |  | og |
| Ladestrøm som f(spændingsændring) |  |  |  |  |
| Opladning med ikke konstant strøm |  |  |  |  |
| Serielle kondensatorer |  |  |  |  |
| Parallelle kondensatorer. |  | Parallelle vandtårne. |  |  |
| Ækvivalent diagram for en kondensator. Ingen kondensator er ”ideel”. |  |  |  |  |

#### Spole  Coil

| Navn, Størrelse Name, Quantity | Formel-tegn Symbol | SI-enhed SI Unit | Bemærkninger / Comments ( enheder ) ( Units ) | Formler Equations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplagret energi Stored energi | W | Joule [J] |  |  |
| Selvinduktions-koeffetient, Induktans | L | Henry [H] | 1 H = 1 Vs/A = 1 Ohmsecond |  |
| i ved stigende strøm i at rising current |  | Ampere [A] Amps |  | Tau = L/R |
| i ved aftagende strøm i at decreasing current |  | Ampere [A] Amps |  | Tau = L/R |
| XL Induktiv modstand ( Sinus ) Reactance | XL | Ohm [(] |  |  |

Kabler:

Parsnoede kabler. Et kategori 5 kabel har typisk 3 til 4 snoninger pr tomme. Sammenlignet med 3 til 4 snoninger (twists ) pr foot for Category 3.

|  | X = længde, r = radius, brug samme enheder |
| --- | --- |

Mangler:

Ækvivalent-kredsløb:

Printbaner:

Transmissionsledning:

##### Andet

| Navn, Størrelse Name, Quantity | Formel-tegn Symbol | SI-enhed | Bemærkninger Comments ( enheder ) units | Formler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrisk arbejde Energi | W | Joule [J] | 1 J = 1 Nm = 1 Ws |  |
| Elektrisk effekt Power | P | Watt [W] | 1 W = 1 J/s = 1 VA |  |
| Energitab i vindinger | P | Watt [W] |  |  |
| Tid Time | t | Sekund [s] |  |  |
| Frekvens Frequency | f | Hertz [Hz] | 1/s, 1 Hz = 1 svingning / sek. |  |
| Periodetid Period time | T | Sekund [s] |  |  |
| Dutycycle |  | % | Et signals ”høj-tid” i forhold til periodetiden. |  |

#### Varme

| Navn, Størrelse Name, Quantity | Formel-tegn Symbol | SI-enhed | Bemærkninger Comments ( enheder ) units | Formler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varmeflow, fx gennem en væg | ( ( fi ) | Watt [W] |  |  |
| Varmemodstand | RVarme |  |  | l er tykkelsen i meter |
| Materialekonstant | ( (lambda) |  | Lambda repræsenterer den mængde varme, der passerer gennem en 1 meter tyk lag af materialet, pr kvadratmeter flade, pr tidsenhed med 1 grads temperaturforskel mellem overfladerne. |  |
| U-værdi | U |  | U = transmissionskoeffetienten Siger noget om, hvor mange Watt, der forsvinder gennem en konstruktionsflade ( fx en væg ) pr m2 pr grad C temperaturforskel. |  |

| Navn, Størrelse Name, Quantity | Formel-tegn Symbol | SI-enhed | Bemærkninger Comments ( enheder ) units | Formler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lysstyrke |  | cd | Candela, |  |
| Lysstrøm | Φ | lm, lumen | Cd sr |  |
| Belysning | lx | lux | Cd sr / m2 | 1 lux = 1 lm/m2 |
| Lystæthed, luminans | L |  | Cd/m2 |  |
| Lysudbytte | η | Lm / W |  |  |
| Strålingsintensitet |  | W/m2 |  |  |

SI-enheder:

| Quantity | Symbol | Unit | Symbol |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitance | C | farad | F |
| Charge | Q | coulomb | C |
| Conductance | G | siemens | S |
| Current | I | ampere | A |
| Energy | W | joule | J |
| Frequency | f | hertz | Hz |
| Impedance | Z | ohm | ( |
| Inductance | L | henry | H |
| Power | P | watt | W |
| Reactance | X | ohm | ( |
| Resistance | R | ohm | ( |
| Time | t | second | s |
| Voltage | V | volt | V |

Præfikser:

| Navn | Symbol | Gange med |  | Navn | Symbol | Gange med |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terra | T | 1 000 000 000 000 | 1012 | deci | d | 1/10 | 10-1 |
| Giga | G | 1 000 000 000 | 109 | centi | c | 1/100 | 10-2 |
| Mega | M | 1 000 000 | 106 | milli | m | 1/1000 | 10-3 |
| Kilo | k | 1 000 | 103 | mikro | ( | 1/1 000 000 | 10-6 |
| Hekto | h | 100 | 102 | nano | n | 1/1 000 000 000 | 10-9 |
| Deca | da | 10 | 101 | pico | p | 1/1 000 000 000 000 | 10-12 |

Modstande i serie, Resistors in serie:

2 parallelle modstande, 2 parallel resistors :         ,

n parallelle modstande / resistors   :

Spændingsdelerformlen:  Voltage divider equation

Strømdelerformel: Current divider eq:

Kondensatorer i Parallel: Capacitors in paralell

n kondensatorer i serie, n capacitors in serie:

Sinusformet spænding eller strøm:

Effektivværdi = RMS =

Peak-værdi = Maksimalværdi =

Peak-peak-værdi = 2 ∙ Maksimalværdi = 2,828 ∙ effektivværdi

Middelværdi = ( 2 ∙ Maksimalværdi ) / (

Øjebliksværdi e = Emax ∙ sin((∙ t),   	( = 2 ∙ (∙ f

Resistivitet og temperaturkoefficient for udvalgte materialer. (20 = resistivitet ved 20 (C, (20 = temperaturkoefficient ved 20 (C.

| Materiale | (20 (( m | (20 % / (C |
| --- | --- | --- |
| Kobber, blødt | 0,01725 | 0,393 |
| Aluminium, hårdt | 0,0284 | 0,403 |
| Jern | 0,1 - 6 | 0,3 - 0,6 |
| Sølv, blødt | 0,0159 | 0,41 |
| Konstantan | 0,50 | -0,004 |
| Manganin | 0,43 | 0,003 |
| Krom-nikkel | 1,00 - 1,13 | 0,011 - 0,015 |
| Kanthal A | 1,45 |  |
| Molybdæn og wolfram | 0,055 | 0,4 |
| Kviksølv | 0,958 | 0,089 |
| Kul | Ca. 30 | ca. -0,1 |

”Love:”

- Det er ikke muligt momentant at ændre spændingen over en kondensator.

- Det er ikke muligt momentant at ændre strømmen i en spole. Spolen vil generere en sådan spænding - med polaritet - at strømmen opretholdes.  
( Analogi: Man kan ikke momentant bringe en bil op på fx 100 km/t.  -  og man kan ikke momentant stoppe den. )

- Stiger spændingen tværs over en kondensator, kaldes det opladning, falder den, er det afladning.

- Alt er relativt.

- Alt tager tid.

- En operationsforstærker koblet som forstærker, vil sætte en sådan spænding på dens udgang, at forskellen mellem indgangsterminalerne  (Uin bliver =~ 0 V

Tommelfinger-regler:

UTL for 4093 CMOS er ca. 70 % UCC, LTL er ca. 50 %.

Nandgate 4093 oscillator-frekvens er ca. :

Exact =

## Tæller / oscillator 4060

Oscillatorfrekvens for tæller 4060 brugt som oneshot.

X = 14 for udgang Q14.

## Dioder

En diodes, lysdiodes og Zenerdiodes funktion kan sammenlignes med en dæmning. Der skal hhv. 0,7, 1,7 og zenerdiodens påstemplede værdi til før der løber strøm.

Formodstand for en lysdiode:  .

En rød lysdiode har en diodespænding på ca. 1,6 til 2 Volt, afh. af fabrikat.

Det græske alfabet:

| ( ( | Alfa | ( ( | Iota | ( ( | Rho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ( | Beta | ( ( | Kappa | ( ( | Sigma |
| ( ( | Gamma | ( ( | Lambda | ( ( | Tau |
| ( ( | Delta | ( ( | My | ( ( | Ypsilon |
| ( ( | Epsilon | ( ( | Ny | ( ( ( | Phi |
| ( ( | Zeta | ( ( | Ksi | ( ( | Chi |
| ( ( | Eta | ( ( | Omikron | ( ( | Psi |
| ( | Theta | ( ( | Pi | ( ( | Omega |

Farvekoden for modstande:

| Farve | Værdi |  |
| --- | --- | --- |
| Sort | 0 |  |
| Brun | 1 |  |
| Rød | 2 |  |
| Orange | 3 |  |
| Gul | 4 |  |
| Grøn | 5 |  |
| Blå | 6 |  |
| Violet | 7 |  |
| Grå | 8 |  |
| Hvid | 9 |  |

E12 rækken:

10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82.

100, 120 etc.

1000, 1200, etc.

10K, 12K, etc.

100K, 120K, etc.

# Thevenin`s sætning

Ethvert kredsløb – set fra to terminaler - kan erstattes af en spændingskilde i serie med en modstand.

Spændingskilden UTH er lig tomgangsspændingen målt mellem de to terminaler, og seriemodstanden RTH er den modstand, man ”ser ind i” mellem terminalerne når spændingskilden er kortsluttet.

# Norton`s sætning

En ækvivalent strømgenerator i parallel med en modstand.

Et kredsløb uafhængig af kompleksitet kan reduceres til en strømgenerator INorton med en parallelmodstand RNorton ( eller blot IN og RN )

IN = udgangsterminalernes kortslutningsstrøm, og RN = den modstand man ”ser ind i” mellem udgangsterminalerne når alle generatorer erstattes af deres indre modstande. ( Spændingsgeneratorer kortsluttes, strømgeneratorer afbrydes. )

Boolske regneregler:

- Man må bryde en bjælke, når man samtidig ændrer tegnet under det sted, der brydes,  – og der samtidig sættes parentes. ( Der kan ikke sættes forskellige tegn ! )

- Man kan samle en bjælke, når man samtidig ændrer tegnet under det sted, der samles.

- Har man en variabel optrædende alene blandt flere led, kan man slette andre led hvori variablen indgår.

- Har man en variabel – OR – dens inverterede and noget mere, kan man fjerne dens inverterede.

Boolske udtryk:

Konstanter:

| 0 ( 0 = 0 | 0 + 0 = 0 |
| --- | --- |
| 0 ( 1 = 0 | 0 + 1 = 1 |
| 1 ( 0 = 0 | 1 + 0 = 1 |
| 1 ( 1 = 1 | 1 + 1 = 1 |
| /0 = 1 |
| /1 = 0 |

1 variabel:

| A ( 0 = 0 | A ( A = A |
| --- | --- |
| A ( 1 = A |  |
| A + 0 = A | A + A = A |
| A + 1 = 1 |  |

2 eller flere variable.

| 1 | A + B = B + A |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | A ( B = B ( A = AB = BA | And-tegnet er underforstået. |
| 3 | A + B + C = A + ( B + C ) |  |
| 4 | A ( B ( C = ( A ( B ) ( C |  |
| 5 | AB + AC = A ( B + C ) | Man kan sætte en operator, der findes i flere led, uden for en parantes. Og modsat kan man gange ind ! |
| 6 | ( A + B ) ( A + C ) = A + BC | Der ganges ind, hvilket giver 4 led, og der reducers. |
| 7 | A + AB = A | Når en variable optræder alene kan alle andre led, hvor pågældende variable indgår slettes. |
| 7.1 | AB + ABC = AB | Led, hvori andre, kortere led indgår, kan slettes |
| 8 | A ( A + B ) = AA + AB = A |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  | Når en variable optræder alene og “ores” med et andet led hvor dens inverterede optræder, kan man slette dens inverterede. |
| 11 |  | Man kan bryde en invertering hvis man samtidigt ændrer tegnet hvor man har brudt – og evt. sætter parentes. |
| 12 |  | Man kan bryde en invertering, hvis man samtidigt ændrer tegnet hvor man har brudt. Her er det nødvendigt at sætte parentes, da ”or-tegnet” ikke selv binder de to variable så tæt sammen som ”and-tegnet” på venstre side. |
| 12,1 |  | Husk parentes !! |
| 13 |  | Husk parentes !! |
| 14 |  | Meget speciel regel. |

Energi måles i Joule:                               Denne side er ikke færdig !!!

1 Joule [J] = 1 [Nm], Newton Meter.   Joule er arbejde, energi !  = [Ws]

| Begreb: | Navn | Formler |
| --- | --- | --- |
| Energi / arbejde |  |  |
|  | Potentiel energi |  |
|  | Kinetisk energi: |  |
|  | Kraft x vej |  |
|  | effekt x tid, |  |
|  | Bevægelsesmængde, Momentum | = vektor |
|  | Impuls, vektor, Kraft x tid, |  |
|  | 1 elektronvolt | = 1 [eV] = 1,602 ·10-19 [J] |
| Effekt, Power: | Power er energi pr tidsenhed |  |
|  | Kraft · hastighed |  |

Et legemes masse m relaterer til et legemes inerti, Kraft

Et legemes vægt w er en kraft mod jordens centrum

# Text boxes

1. og 2. ring angiver de 2 første cifre i modstandsværdien.

3. ring angiver antal nuller. ( Guld = 0,1 Sølv = 0,01 )

4. ring angiver tolerancen. Sølv = 10%, Guld = 5%, Rød = 2% og Brun = 1%

1% og 2% modstande kræver så mange værdier, at der skal bruges 3 cifre i stedet for 2 til at angive værdien. Derfor har de 4 ringe til værdien, og først den 5. angiver tolerancen.